# FORMULARZ OFERTY

.........................., dnia.................

Ja (my) niżej podpisany (-i)

działając w imieniu:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ...................................... kod..........................

przy ulicy ............................... nr................

tel. ......................................... e-mail ……………....................

NIP ....................................... REGON .......................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu PN 500/2020 na dostawę do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem aparatu do obrazowej cytometrii przepływowej, szczegółowo opisanej w SIWZ (”Przedmiot zamówienia”), zgłaszamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że:

- Oferuję(my) realizację Przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:

| Nazwa | Ilość | wartość netto [PLN ] | wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do obrazowej cytometrii przepływowej | 1 szt. |  |  |

- Oświadczam(y), że załączam(y) do oferty szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego Przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnianie wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji technicznej, stanowiący załącznik nr 1 do oferty.

- Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca realizacji Przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia objętego przetargiem na warunkach określonych w SIWZ.

- Oświadczamy(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptuję(my) jej postanowienia bez zastrzeżeń oferując wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Oświadczam(y), że jestem(jesteśmy) związany(i) ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy, warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.

- Oświadczam(y), że w terminie do …………………. (nie wcześniej niż 01.12.2020 r. i nie później do 10.12.2020 r.) dostarczę (my) Przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego, zainstaluję(my), uruchomię(my) oraz przeprowadzę(my)  min 2 dniowe szkolenie dla 10 osób z obsługi urządzenia.

- Oświadczamy, że dostarczony aparat, będzie posiadał …………….. kanałów detekcji

- Zobowiązuję(my) się do realizacji gwarancji zgodnie z poniższymi warunkami oraz warunkami określonymi w punkcie I.15 SIWZ. Jednocześnie oświadczam(y), że warunki gwarancji realizować będę (będziemy) zgodnie z zapisami projektu umowy (część III SIWZ).

| Nazwa urządzenia | Czas reakcji (max. 24 h) | Czas naprawy w siedzibie Zamawiającego (max. 5 dni roboczych) | Wymiana urządzenia lub podzespołu (max. 15 dni roboczych) | Okres gwarancji (min. 12 miesięcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do obrazowej cytometrii przepływowej |  |  |  |  |

- Zapewniamy ciągłość pracy aparatu do obrazowej cytometrii przepływowej przez okres 36 miesięcy, poprzez  dwukrotną kalibrację układu optycznego oraz wymiana elementów układu przepływowego (raz  między 13 a 24 miesiącem i raz między 25 a 36 od instalacji).

- Oświadczam(my), że Przedmiot zamówienia wykonamy osobiście. Jednakże w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom oświadczam(my), że wykonają oni następującą część zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach określonych w projekcie umowy.

- Oświadczam(y), że wnieśliśmy wadium:

- forma i kwota wniesionego wadium: …………………………………………………………

- nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu: ………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam(y), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się z projektem umowy i akceptuję(my) bez zastrzeżeń jego treść. Przyjmuję(my) do wiadomości treść art. 144 ustawy Pzp zabraniającą istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem możliwości wprowadzenia zmian w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.

- Oświadczam(y), że dostarczony Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.

- Oświadczam(y), że dostarczany Przedmiot zamówienia będzie gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz będzie wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.

- Oświadczam (my), że oferowany Przedmiot zamówienia w dniu złożenia oferty nie jest przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Oświadczam(my), że wszystkie informacje, które nie zostały przez nas wyraźnie zastrzeżone, jako stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, nie zostały zabezpieczone (np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty w odrębnej kopercie lub w przypadku dołączenia informacji na nośniku danych zabezpieczonym hasłem) oraz co do których nie wykazaliśmy, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, są jawne.

- Zapewniam(y) możliwość zgłaszania awarii przez ……... godzin na dobę, w godzinach od …….do………, w dniach od. pn. do pt. (min. 8h na dobę od godz. 9.00 do 17.00)

- telefonicznie pod numer …………………………,

-e-mailem na adres ………………………………...

- Zapewniam(y) obsługę serwisu technicznego przez …..godzin na dobę, w godzinach od……..do……….…, w dniach od …….. do…….. (min. ……h na dobę w godz.. od godz. ………..do………..)

– telefonicznie pod numer …………………………..,

- e-mailem na adres …………………………………,

- Oświadczamy, że posiadam(my) status mikorprzedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy/dużego przedsiębiorcy* w rozumieniu załącznika I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm).

(*) – niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1 do oferty

Szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego Przedmiotu zamówienia

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem elementów innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego - np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego urządzenia równoważnego.

| Lp. | Aparat do obrazowej cytometrii przepływowej |  | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry optyki – wzbudzenie | - laser niebieski: 488 nm +/- 5 nm (nie mniej niż 400 mW) - laser czerwony: 642 nm +/- 5 nm (nie mniej niż 100 mW) - laser fioletowy 405 nm +/- 5 nm (nie mniej niż 100 mW) - laser zielony 561 nm +/- 5 nm (nie mniej niż 200 mW) - laser umożliwiający boczną detekcję światła rozproszonego (ang. side scatter laser) 785 nm +/- 5 nm (nie mniej niż 70 mW) W każdym przypadku możliwość manualnej regulacji siły emitowanego sygnału fluorescencyjnego przez płynną zmianę mocy lasera w jej pełnym zakresie. Możliwość rozbudowy urządzenia o dodatkowe lasery: - Żółty 592 nm +/- 5 nm - UV 375 nm +/- 5 nm |  |  |
| 2. | Parametry detekcji | - nie mniej niż 10 kanałów detekcji, w tym co najmniej 8 kanałów detekcji fluorescencyjnej w zakresie długości fal od 435-780 nm +/- 10 nm - zdjęcia mikroskopowe jasnego i ciemnego pola - detekcja za pomocą kamer CCD, umożliwiająca rejestrację obrazu w postaci zdjęcia mikroskopowego w każdym z analizowanych kanałów - układ automatycznego ustawiania ostrości - urządzenie wyposażone w funkcję rozszerzonej głębi ostrości, pozwalającej na zwiększenie głębi obrazu i na utrzymanie ostrości całej komórki, w odróżnieniu od pojedynczej powierzchni przekroju. Funkcja ta musi umożliwiać precyzyjne liczenie pojedynczych zdarzeń w trójwymiarowej przestrzeni komórki |  |  |
| 3. | Charakterystyka systemu | - wizualna weryfikacja każdego obiektu na podstawienie generowanych przez urządzenie zdjęć - szybkość akwizycji przy jednoczesnym generowaniu co najmniej 10 zdjęć mikroskopowych każdego obiektu nie mniejsza niż 4000 obiektów/sekundę - wbudowane w urządzenie zmienne automatycznie obiektywy 20x, 40x, 60x - minimalna wielkość piksela nie gorsza niż 0,3 µm x 0,3 µm - czułość nie gorsza niż 5 MEFS - zdolność do autodiagnostyki i autokalibracji - automatyczny rozruch oraz zamknięcie systemu waga cytometru nie przekraczająca 200 kg |  |  |
| 4. | Sposób pobierania prób i rodzaj analizowanej próby | - podajnik probówek o pojemności 1,5 ml z czujnikiem powietrza - podajnik na płytki 96 dołkowe - minimalna objętość badanej próby nie przekraczająca 30 µl w probówce - stężenie komórek w próbce do 20 000 000/ml |  |  |
| 5. | Oprogramowanie | - sterujące automatycznie włączaniem i wyłączaniem systemu - umożliwiające przeprowadzenie kompensacji post-akwizycyjnej - zawierające szablony analizy w takich zastosowaniach jak m.in. apoptoza, kolokalizacja, internalizacja, zmiana kształtu komórek, lokalizacja jądrowa, cykl komórkowy z obrazowaniem podziałów mitotycznych - umożliwiające morfologiczną klasyfikację analizowanych obiektów w heterogennych próbach z wykorzystaniem obrazów generowanych przez urządzenie - umożliwiające generowanie danych statystycznych dla wielotysięcznych populacji na podstawie co najmniej 50 cech dla każdego kanału detekcji (m.in. intensywności, powierzchni, średnicy, szerokości, wysokości, długości) - umożliwiające podgląd zdjęcia każdego analizowanego obiektu po jego wskazaniu na histogramie lub na dwuwymiarowym wykresie punktowym - 5 licencji oprogramowania |  |  |
| 6. | Moduł uczenia maszynowego (ang. Machine Learning, ML) | - moduł oprogramowania działający w oparciu o uczenie maszynowe, wykorzystujący liniową analizę dyskryminacyjną do stworzenia klasyfikatorów liniowych, optymalnie rozdzielających populacje wskazane przez użytkownika - 2 licencje modułu oprogramowania |  |  |
| 7. | Moduł sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence, AI) | - moduł oprogramowania działający w oparciu o głębokie uczenie, wykorzystujący konwolucyjne sieci neuronowe - 1 roczna subskrypcja modułu oprogramowania |  |  |
| 8. | Stacje sterujące | Stacje sterujące o konfiguracji rekomendowanej przez producenta cytometru, kompatybilne zarówno z cytometrem, jak i oprogramowaniem (w tym modułem ML i AI), zoptymalizowane pod kątem akwizycji oraz zaawansowanej analizy danych. |  |  |
| 9. | Dodatkowe komponenty systemu | - roztwór do kalibracji, zestaw odczynników do płukania i odkażania urządzenia, pozwalający na uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie szkolenia i wykonanie testów operacyjnych |  |  |
| 10. | Szkolenie | - min. 2 dniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne, dla maksymalnie 10 uczestników (termin i zakres szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym) |  |  |
| 11. | Instalacja | - w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, z możliwą relokacją urządzenia w obrębie tej samej kondygnacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego (w ciągu 9 miesięcy od instalacji) |  |  |
| 12. | Gwarancja | 12 miesięcy + zapewnienie ciągłości pracy cytometru poprzez dwukrotną kalibrację układu optycznego oraz wymianę elementów układu przepływowego (raz między 13 a 24 miesiącem i raz między 25 a 36 od podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego). |  |  |